## Slide 1
SmartMole Pro
多模态感知智能打地鼠竞技系统
OpenVela (NuttX RTOS) · 课程设计答辩 · 结题版
综合完成度约 60% · 如实标注 ✓ / ⚠ / ×
第六组 张恒基 · 曹佳轩 · 缪钰 郭志罡 · 张耀辉 · 朱辰骏

## Slide 2
项目背景与动机（起-痛-机-愿）
SmartMole Pro · 第六组
背景与目标
2
起：以课程 WhackMole 基础实验为起点，OpenVela/NuttX 平台可运行
痛：单一触控、无联机竞技、无持久化与声光反馈，产品感不足
机：T113S3 板载 Wi-Fi/音频/GPIO 使多模块集成成为可能
愿：构建可答辩的嵌入式娱乐系统——闯关 + 双板联机为核心

## Slide 3
五层目标体系（结题对照）
SmartMole Pro · 第六组
背景与目标
3
L1 基础 WhackMole — ✓ 100%
L2 多模态输入 — ⚠ 约 30%
L3 闯关 + 联机 — ✓ 约 70%
L4 声光/存储/特殊地鼠 — ⚠ 约 50%
L5 UI + WiFi 菜单 — ⚠ 约 40%

## Slide 4
已实现技术亮点（结题视角）
SmartMole Pro · 第六组
背景与目标
4
五级闯关 ✓
LEVEL 1–5 固定难度参数表
Wi-Fi 联机 ✓
UDP versus START/SCORE/FINISH
特殊地鼠 ✓
黄金/炸弹/COMBO 计分逻辑
游戏 UI ✓
9 洞 + 5 功能按钮
WiFi 菜单 ✓
wifi_ui.c 图形配置
声光反馈 ⚠
hit.wav + GPIO LED 降级

## Slide 5
三层架构（实际实现）
SmartMole Pro · 第六组
系统架构
5
用户交互层：触摸 + K1 + LVGL
应用逻辑层：状态机 + storage + versus
驱动层：NuttX / GPIO / 音频 / wapi
开题扩展 HC-SR04 / WS2812B / littlefs 未全量落地

## Slide 6
多线程并发模型
SmartMole Pro · 第六组
系统架构
6

## Slide 7
输入与事件流（当前 vs 规划）
SmartMole Pro · 第六组
系统架构
7

## Slide 8
五级闯关系统 ✓
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
8
LEVEL 1–5 独立参数：refresh_ms / show_ms / mole_count / speed
LEVEL 按钮循环选关；联机模式沿用共享关卡配置
单机：random_mole_type 黄金(15%) / 炸弹(5%) / 普通
源码：level_configs[] L52–58，apply_level_config()

## Slide 9
多模态输入 ⚠
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
9
✓ 触摸屏：9 洞命中 + 锤子光标跟随
⚠ K1：key_task 触发 START（/dev/gpio1 轮询）
× K2 半区映射：未实现
× HC-SR04 挥击：源码无驱动引用
× 统一事件队列 input_queue.c：未实现

## Slide 10
Wi-Fi 双板联机 ✓
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
10
versus 模块（张耀辉 + 张恒基）
versus_rx_task 10ms 轮询
versus_ui_timer_cb 50ms 刷新 P2 分数
双板各自全屏，不做 LVGL 分屏
versus_protocol.c · versus_wifi_transport.c

## Slide 11
联机 IP 锁定问题与方案
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
11
现状：config.peer_ip = "192.168.137.91"（L1103）硬编码
local_port=43046 / peer_port=43045；编译为 VERSUS_DEVICE_B
原因：联调期优先双板稳定，配置文件方案未合入
换板流程：改 IP/端口宏 → 重编译 → 烧录
后续：/data/versus.conf 或 WiFi 弹窗输入对端 IP

## Slide 12
声光反馈 ⚠（降级决策）
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
12
音效：sound_task 独立线程；8 wav 在 res.zip，仅 hit.wav 已挂钩
播放：aplay -D hw:audiocodec /data/res/hit.wav
LED：GPIO /dev/gpio0 击中闪 120ms（非 WS2812B 灯环）
降级原因：WS2812B SPI ±150ns 时序未调通，GPIO 方案可稳定演示

## Slide 13
数据存储 ⚠
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
13
storage.c：/data/whackmole_stats.dat 文件持久化
记录：最高分、最佳连击、总局数、联机场次/胜/平
结算时 storage_update_result() 自动写入（L850–854）
STATS 按钮弹窗只读展示（替代 Top-N 排行榜 Tab）
未做：littlefs API、成就系统、排行榜 UI 分页

## Slide 14
WiFi 图形连接 ✓
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
14
wifi_ui.c：LVGL 弹窗输入 SSID / 密码
SCAN → wapi scan → /data/wifi_scan.txt
CONNECT → ifup wlan0 → wapi mode/psk/essid → renew wlan0
游戏界面 WIFI 按钮（L663）一键打开
演示镜像：地鼠_WIFI图形联网版.img

## Slide 15
特殊地鼠 + COMBO ✓
SmartMole Pro · 第六组
核心模块
15
黄金地鼠 +5 分；炸弹地鼠 -2 分并清零 COMBO
COMBO 奖励：3 连 +1，5 连 +2，10 连 +5（get_combo_bonus）
联机模式简化计分（score_a++），特殊地鼠主要在单机
源码：random_mole_type · mole_click_event L998–1048

## Slide 16
硬件方案与降级矩阵
SmartMole Pro · 第六组
硬件与成本
16
模块 | 选型 | 状态 | 降级方案
超声波 | HC-SR04 | × 未接 | 纯触摸 + K1
灯效 | WS2812B | × 降级 | GPIO LED 闪烁
按键 | K1/K2 | ⚠ K1 | 触摸为主
Wi-Fi | 板载 STA | ✓ | wifi_ui 图形配置
存储 | 文件方案 | ⚠ | STATS 弹窗
开发板 | DshanPI T113S3 | ✓ | —

## Slide 17
团队分工（实际状态）
SmartMole Pro · 第六组
团队与计划
17
成员 | 模块 | 状态
张恒基 | 集成 + WiFi UI + 联调 | ✓
张耀辉 | versus 核心 | ✓ 已验收
郭志罡 | 五级闯关 + 特殊地鼠 | ✓
缪钰 | UI + 音效框架 + LED | ✓ 降级
朱辰骏 | storage.c 统计 | ⚠ 骨架
曹佳轩 | 多模态输入 | ⚠ K1 部分

## Slide 18
协作机制
SmartMole Pro · 第六组
团队与计划
18
versus 核心冻结：仅 IP/端口配置层可改，不改状态机
新模块通过 storage.h / wifi_ui.h 等 API 接入
Git feature 分支 → 张恒基 review → 合并
文档四件套：开题 / 进度 / 分工 / 结题（docs/*.typ）

## Slide 19
四周里程碑 · 实际达成
SmartMole Pro · 第六组
团队与计划
19

## Slide 20
开题目标 vs 实际交付（12 项）
SmartMole Pro · 第六组
完成度对照
20
功能 | 状态 | 说明
音效 | ⚠ | hit.wav 已通，7 wav 待挂钩
LED | ⚠ | GPIO 降级
Wi-Fi 联机 | ✓ | versus 已验证
五级闯关 | ✓ | LEVEL 1–5
特殊地鼠/COMBO | ✓ | 已实现
游戏 UI | ✓ | 5 按钮
WiFi 菜单 | ✓ | wifi_ui.c
存储 | ⚠ | 文件 + STATS
HC-SR04 | × | 无代码
AI 难度 | × | 固定参数表
WS2812B | × | 已降级
排行榜 Tab | × | 未做

## Slide 21
技术创新总结 · 与基础实验对比
SmartMole Pro · 第六组
技术创新
21
维度 | 基础 WhackMole | SmartMole Pro
输入 | 单一触摸 | 触摸 + K1（部分）
难度 | 固定 | 五级闯关表
模式 | 单机 | 单机 + Wi-Fi 双板
反馈 | 屏幕 | 屏幕 + GPIO + 音效框架
数据 | 无 | storage 文件持久化
联机 | 无 | UDP versus 协议

## Slide 22
总结与展望
成果
五级闯关 + 双板 Wi-Fi 联机可稳定演示，结题文档齐全
沉淀
NuttX 多线程 · UDP 协议 · LVGL UI · wapi WiFi
待补
IP 外置 · 音效全挂钩 · 超声波 · 排行榜 · WS2812B
展望
versus.conf 配置化 · 云端排行 · AI 微调难度
THANKS · SmartMole Pro 第六组